常州市气象局无线网络改造项目

招标公告

根据《政府采购法》等有关法律法规，就常州市气象局无线网络改造项目实行比选采购，现诚邀符合相关资格条件的投标人前来投标，有关事项如下：

一、项目名称：常州市气象局无线网络改造项目。

二、项目编号：常气选2021-020号。

三、招标控制价（人民币）：180000元（含税），投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则其报价为无效报价。

四、投标文件要求及提交时间：投标文件以常州市气象局无线网络改造项目采购需求书（详见附件）为依据，详细说明无线网络改造项目内容，并附公司营业执照。投标文件密封后送交或邮寄。请于2021年12月5日17:00前送交或邮寄，送交地点为常州市气象局（新北区太湖西路120号）四楼探测中心办公室。邮寄地点为常州市气象局（新北区太湖西路120号）徐杰收。

五、付款方式：无线网络改造项目完毕并验收合格后一次性支付。

六、评审办法：低价中标。

七、评标结束后，在常州市气象局网站进行中标结果公示，公示期为3天。

八、本次招标联系事项

采购人：常州市气象局

项目联系人：徐先生

联系电话：0519-89806573、13906110132。

常州市气象局

2021年11月30日

附件

招标需求书

一、项目概况

本招标项目主要针对常州市气象局整体无线网络进行升级改造。

二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高密AP | 2 |
| 2 | 低密AP | 35 |
| 3 | 面板AP | 12 |
| 4 | 24口POE交换机 | 4 |
| 5 | 千兆光模块 | 6 |
| 6 | 六类网线（箱） | 10 |
| 7 | 辅材（如网线、光纤跳线等） | 若干 |

三、技术要求参数表

普通吸顶AP

| 主要参数 |
| --- |
| 工作模式 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| MU-MIMO | 所有射频都支持MU-MIMO |
| 协商速率 | 整机协商速率≥1.775Gbps |
| 天线设计 | 要求采用内置智能天线设计 |
| 接口设计 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| 内置物联网 | 内置蓝牙5.0，支持通过软件切换，实现对BLE不同协议的IOT扩展功能，保留测试权力 |
| 空口优化 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 |
| 接入安全 | 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 |
| 接入规格 | 整机接入用户规格1024，要求提供官网链接以及官网截图证明，保留测试权力 |
| 入网证 | 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |
| WIFI联盟证书 | 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 |
| 服务 | 提供3年设备运维服务，无线网优化服务；提供原厂商3年维保服务 |

高密吸顶AP

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明 |
| 5G射频数量 | 所投产品支持3个射频接入，其中两个5GHz射频，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，最大支持三个5GHz射频工作,提供官网截图。 |
| 空间流数 | 为保证高密用户接入，整机5条空间流 |
| 协商速率 | 2个5GHz射频需支持WIFI 6协议，整机协商速率≥2.8Gbps |
| 射频可切 | Wi-Fi 6射频可切换，其中一个射频支持2.4G射频和5G射频切换,提供官网截图。 |
| 天线设计 | 要求采用内置智能天线设计 |
| 接口设计 | ≥2个，1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口 |
| 内置物联网 | ⽀持内置物联⽹BLE（蓝⽛）和 RFID 功能模块， |
| 物联网扩展能力 | 至少支持10个物联网模块扩展 |
| 视频点播能力 | 多媒体点播性能（测试仪模拟），每终端⾄少1Mbps 吞吐量，整机可支持≥610终端同时流畅点播 |
| 网页加载能力 | 整机接入120个用户，打开网页时，网页加载流畅不卡顿。 |
| WiFi 6接入性能实测 | 采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入5GHz频段，打流测试可达到900Mbps以上 |
| 空口优化 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 |
| 接入安全 | 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 |
| 接入规格 | 整机接入用户规格1280 |
| 入网证 | 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |
| WIFI联盟证书 | 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 |
| 服务 | 提供3年设备运维服务，无线网优化服务；提供原厂商3年维保服务 |

面板AP

| 主要参数 |
| --- |
| 工作模式 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 协商速率 | 整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575。提供官网截图。 |
| 设备尺寸 | 为了安装方便，美观融入环境，要求设备和尺寸为标准86mmx86mm尺寸，提供官网截图； |
| 接口设计 | 整机接口≤1个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口，设备不提供有线下行口。提供官网截图。 |
| WiFi 6 5GHz单用户性能 | 采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入5GHz频段80MHz，打流测试可达到925Mbps以上 |
| WiFi 6 2.4GHz单用户性能 | 采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入2.4GHz频段40MHz，打流测试可达到454Mbps以上 |
| 多用户终端流量测试 | 当无线接入用户数为300个终端时，总流量600Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量 |
| 多用户终端流量测试 | 当无线接入用户数为200个终端时，总流量400Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量 |
| 空口优化 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 |
| 接入安全 | 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 |
| 入网证 | 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |
| WIFI联盟证书 | 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 |
| 服务 | 提供3年设备运维服务，无线网优化服务；提供原厂商3年维保服务 |

POE交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps |
| 包转发 | *>=51Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
|  | 路由表容量>=1K（支持OSPF） |
|  | ACL：1K |
| 接口类型 | 端口形态： |
|  | *24个GE端口，4个千兆SFP口: |
| POE | 支持POE和POE+供电，单端口最大功率30W,整机功率370W |
| ERPS | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms |
| CPU保护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| SAVI | 要求设备支持SAVI功能 |
| 云平台管理 | 设备支持云平台管理 |
| Triple | 设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| POE | 支持POE AI 功能，单端口供电30W,整机供电370W |
| 堆叠 | 支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路 |
|  | IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理 |
|  | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3 |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
|  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms |
|  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  | 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| *访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |
|  | 支持IPv6 ACL |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| *管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| *绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能（Schedule job） |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |
|  | 要求提供泰尔实验室第三方权威测试报告 |
| 服务 | 提供3年设备运维服务，无线网优化服务；提供原厂商3年维保服务 |

其他要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 提供的设备可以兼容现有无线控制器 |
| 工勘 | 需对无线网改造进行现场工勘，并对整体无线网改造做深化设计，点位布局设计等 |
| 布线 | 所有AP点位布线，安装 |
| 系统维保 | 为原有无线控制器提供3年原厂维保服务 |
| 运维服务 | 提供3年无线网运维服务，不低于40人天 |
| 巡检服务 | 协议期内，提供不低于每季度1次巡检服务 |

四、系统实施、验收

系统实施阶段，要求中标方至少派出一名及以上原厂认证工程师驻场实施，无线网改造升级完成后，要求至少一名工程师驻场进行保驾护航，服务期内指定专人员跟进。

中标方应在设备安装前，对本项目的设备间、机房及相关的场合进行一次检查及相应准备工作。

中标方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员以及施工人员，负责本系统设备安装工作，并保证整个施工期间的人员稳定，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

需对整体无线点位进行布线安装，且布线工艺、安装标准符合相关工艺，并通过客户认可。

系统安装完成后，按系统集成的技术要求进行验收。

系统验收包括硬件验收和软件验收，需对软硬件的保修期限进行验证，只有在系统的软件和硬件均达到项目验收标准时方能被使用单位接受。

中标人对设备的免费保修期从安装调试、验收合格之日起计算。设备保修期内，若使用单位根据合同技术规范，提出对合同设备的运行与维护有用的技术改进，中标人有义务为最终用户要求提供相应文件、技术和有关资料；

中标方提供软硬件系统的免费培训。

五、布线施工

布放电缆的规格程式应用应符合设计要求。布放路由应符合施工设计规定。

1)网线、电缆布放时，每个拐弯处及过线盒处应设专人，按统一指挥牵引，牵引中保持线缆呈松弛状态，严禁出现打小圈和死弯。

2)所有的线要有标识，线缆在布放路由上处于易受外界损伤的位置时，应采取保护措施。

3)网线在线槽出口和拐弯点应绑扎，上下走道和爬增的绑扎部分，应垫胶管，避免受侧压，有特殊要求预留的应按设计要求预留。

4)线缆捆绑要牢固，松弛适度、紧密、平直、端正。绑扎线扣要整齐一致线缆弯曲半径不应小于线缆直径20倍

5)布放跳线应松紧适度，整齐平顺。布线的两端必须有明显标志，不得接错，插界部位应紧密牢靠，接触良好。接插端子不得折断和弯曲，线缆插接完应进行整线，外观应平直整齐。

6)电缆剖头处应平齐，严禁损伤芯线及绝缘。芯线应按色谱规定的色序分线。绑扎线扣松紧适度，扣距均匀，线束顺直，芯线保持自然扭绞，出线整齐准确。

7)所有配线架和机柜的安装位置应符合平面设计图，安装牢固，光、电端子板的安装位置应符合设计要求，各种标志完整齐全。

8)过线槽的装置牢固，排列整齐。

六、技术支持和售后服务

1)	中标人必须向最终用户提供良好的技术支持。提供全天候的热线技术支持服务，必须对用户所反映的问题在30分钟之内得到响应。出现重大故障时必须在2小时内现场技术支持，如硬件故障提供备品二天内替换。

2)	保修期满后，中标人应保证继续提供设备终身修理和更换，并收取相应的硬件成本。

3)	中标人应提出全套的技术支持方案。

4)	中标人应提供详细的系统设计文档和项目计划。

5)	中标人应提供合理的售后服务，保证系统的正常运转。

6)	整套设备安装、验收完毕后，中标人应随时定期通过电话跟踪使用情况，即时了解存在的问题，并随时给予解决。必须时，中标人应派遣技术人员去现场解决存在的问题。中标人应定期派遣工程师到现场回访，了解设备的运行情况，听取意见和建议，解决存在的技术问题。

# Text boxes

常州市气象局