附件：

淮安区域站施工建设

基本情况：

- 区域站观测五要素：降水量、气温、风向、风速和湿度；

- 区域站面积：8米（南北）*4米（东西）；

- 仪器种类：雨量传感器、温湿度传感器、风向风速传感器、采集器。

观测场仪器布局图：

（单位：厘米）

注：（1）风杆高度10m,风向风速基座深度为80cm，面积60×60cm。

（2）温湿度置于百叶箱内，基座深度为30cm，面积60×60cm。

（3）雨量传感器基座深度为23cm，面积30×30cm。

（4）风杆拉线基座3个，以风杆基座为中心，半径550cm，每120度放置一         个拉线基座，深度为50cm，面积40×40cm。

（5）区域站塑钢围栏：800cm（南北）*400cm（东西）*120cm（高度）。